## Slide 1
作业讲解

## Slide 2
1. Convert the decimal to binary:
  1210
  12=1*23+1*22+0*21+0*20
  1210 =11002
  2) 34.2510
  34.25=1*25+0*24+0*23+0*22+1*21 +0*20 +0*2-1+1*2-2
  34.2510 =100010.012
第一次作业

## Slide 3
2. Convert the decimal to BCD
  325.610
  2) 1985.6710
3 | 2 | 5 | . | 6
0011 | 0010 | 0101 | . | 0110
1 | 9 | 8 | 5 | . | 6 | 7
0001 | 1001 | 1000 | 0101 | . | 0110 | 0111

## Slide 4
3. Find the signed magnitude codes, 1’s complement and 2’s complement for the decimal
  1210
 | 12
Signed magnitude codes | 0 1100
1’s | 0 1100
2’s | 0 1100

## Slide 5
3. Find the signed magnitude codes, 1’s complement and 2’s complement for the decimal
  2) -1810
 | -18
Signed magnitude codes | 1 10010
1’s | 1 01101
2’s | 1 01110

## Slide 6
1. Simplifying Boolean Functions
F(x,y,z)=∑(0,2,3,4,5,7)
F(a,b,c,d)=∑(0,3,4,5,7,11,13,15)
F(w,x,y,z)=∑(0,1,4,5,9,11,13,15) F(a,b,c,d)=∑(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)
F(a,b,c,d)=∑(1,3,4,5,7,8,9,11,15)
F(w,x,y,z)=∑(1,5,7,8,9,10,11,13,15)
第二次作业

## Slide 7
1.F(x,y,z)=∑(0,2,3,4,5,7) 有两种解
Xy z | 0 | 1
00 | 1 | 
01 | 1 | 1
11 |  | 1
10 | 1 | 1
1.1 F(x,y,z)=x’z’+yz+xy’

## Slide 8
1.F(x,y,z)=∑(0,2,3,4,5,7)
1.2 F(x,y,z)=y’z’+x’y+xz
Xy z | 0 | 1
00 | 1 | 
01 | 1 | 1
11 |  | 1
10 | 1 | 1

## Slide 9
1.F(x,y,z)=∑(0,2,3,4,5,7)
=x’y’z’+x’yz’+x’yz+xy’z’+xy’z+xyz
=x’y(z+z’)+y’z’(x+x’)+xz(y+y’)
=x’y+y’z’+xz

## Slide 10
F(a,b,c,d)=a’c’d’+bd+cd
2.F(a,b,c,d)=∑(0,3,4,5,7,11,13,15)
Ab cd | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  | 1 | 
01 | 1 | 1 | 1 | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 |  |  | 1 | 

## Slide 11
2.F(a,b,c,d)=∑(0,3,4,5,7,11,13,15)
=a’b’c’d’+a’b’cd+a’bc’d’+a’bc’d+a’bcd+ab’cd+abc’d+abcd
=a’c’d’(b+b’)+b’cd(a+a’)+a’bd(c+c’)+abd(c+c’)
=a’c’d’+b’cd+a’bd+abd
=a’c’d’+b’cd+bd(a+a’)
=a’c’d’+b’cd+bd
=a’c’d’+d(b’c+b)
=a’c’d’+d(c+b)
=a’c’d’+cd+bd

## Slide 12
F(w,x,y,z)=w’y’+wz
3.F(w,x,y,z)=∑(0,1,4,5,9,11,13,15)
wx yz | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 |  | 
01 | 1 | 1 |  | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 |  | 1 | 1 | 

## Slide 13
3.F(w,x,y,z)=∑(0,1,4,5,9,11,13,15)
=w’x’y’z’+w’x’y’z+w’xy’z’+w’xy’z+wx’y’z+wx’yz+wxy’z+wxyz
=w’x’y’(z+z’)+w’xy’(z+z’)+wx’z(y+y’)+wxz(y+y’)
=w’x’y’+w’xy’+wx’z+wxz
=w’y’(x+x’)+wz(x+x’)
=w’y’+wz

## Slide 14
F(a,b,c,d)=c’+a’d’+bd’
4.F(a,b,c,d)=∑(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)
Ab cd | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 |  | 1
01 | 1 | 1 |  | 1
11 | 1 | 1 |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 

## Slide 15
4.F(a,b,c,d)=∑(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)
=a’b’c’d’+a’b’c’d+a’b’cd’+ a’bc’d’+ a’bc’d+ a’bcd’+ ab’c’d’+ ab’c’d
+ abc’d’+ abc’d+ abcd’
=a’b’c’(d+d’)+a’bc’(d+d’)+a’cd’(b+b’)+ab’c’(d+d’)+abc’(d+d’)+abcd’
=a’b’c’+a’bc’+a’cd’+ab’c’+abc’+abcd’
=a’c’(b+b’)+a’cd’+ab’c’+ab(c’+cd’)
=a’c’+a’cd’+ab’c’+abc’+abd’
=a’c’+a’cd’+ac’(b+b’)+abd’
=a’c’+a’cd’+ac’+abd’
=c’(a’+a)+a’cd’+abd’
=c’+a’cd’+abd’
=(c’+a’cd’)+abd’
=c’+(a’d’+ abd’)
=c’+(a’+ab)d’
=c’+a’d’+bd’

## Slide 16
F(a,b,c,d)=cd+a’d+a’bc’+ab’c’
Ab cd | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | 1 | 
01 | 1 | 1 | 1 | 
11 |  |  | 1 | 
10 | 1 | 1 | 1 | 
5.F(a,b,c,d)=∑(1,3,4,5,7,8,9,11,15)

## Slide 17
5.F(a,b,c,d)=∑(1,3,4,5,7,8,9,11,15)
=a’b’c’d+ a’b’cd+ a’bc’d’+ a’bc’d+ a’bcd+ ab’c’d’+ ab’c’d
+ ab’cd+ abcd
=a’b’d(c+c’)+a’bc’(d+d’)+bcd(a+a’)+ab’c’(d+d’)+ab’cd
=a’b’d+a’bc’+bcd+ab’c’+ab’cd
=a’b’d+a’bc’+bcd+ab’(c’+cd)
= a’b’d+a’bc’+bcd+ab’c’+ab’d
=b’d(a+a’)+a’bc’+bcd+ab’c’
=b’d+a’bc’+bcd+ab’c’
=d(b’+bc)+a’bc’+ab’c’
=b’d+cd+a’bc’+ab’c’

## Slide 18
F(w,x,y,z)=y’z+wx’+xz
wx yz | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 
01 |  | 1 | 1 | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1
6.F(w,x,y,z)=∑(1,5,7,8,9,10,11,13,15)

## Slide 19
6.F(w,x,y,z)=∑(1,5,7,8,9,10,11,13,15)
=w’x’y’z+ w’xy’z+ w’xyz+ wx’y’z’+ wx’y’z+ wx’yz’+ wx’yz+ wxy’z+ wxyz
=x’y’z(w+w’)+xy’z(w+w’)+xyz(w+w’)+wx’y(z+z’)+wx’y’z’
=x’y’z+xy’z+xyz+wx’y+wx’y’z’
=x’y’(z+wz’)+xy’z+xyz+wx’y
= x’y’+xy’z+xyz+wx’y
=y’z(x+x’)+wx’(y+y’)+xyz
=y’z+wx’+xyz
=(y’+xy)z+wx’
=y’z+xz+wx’

## Slide 20
10.对于下面的每一个表达式，应用德摩根定律：

## Slide 21
15.绘制下面每一个表达式的逻辑电路.

## Slide 22
15.绘制下面每一个表达式的逻辑电路.

## Slide 23
16.b.为如下输出的情况画出逻辑电路图，仅当LOAD为高电平并且输入READY为低电平时，输出保持（HOLD）为低电平。

## Slide 24
21.使用布尔函数，化简下面表达式：

## Slide 25
24.把下面的表达式转换成乘积项之和的形式 ：

## Slide 26
第三次作业
2. Simplifying Boolean Functions
1). V = f(a,b,c,d) = ∑m(2,3,4,5,13,15) + ∑d(8,9,10,11)
2). Y = f(u,v,w,x) = ∑m(1,5,7,9,13,15) + ∑d(8,10,11,14)

## Slide 27
1). V = f(a,b,c,d) = ∑m(2,3,4,5,13,15) + ∑d(8,9,10,11)
Ab cd | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 1
01 | 1 | 1 |  | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 | X | X | X | X

## Slide 28
2). Y = f(u,v,w,x) = ∑m(1,5,7,9,13,15) + ∑d(8,10,11,14)
uv wx | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 
01 |  | 1 | 1 | 
11 |  | 1 | 1 | X
10 | X | 1 | X | X

## Slide 29
二、为以下描述构造一个真值表，并写出布尔输出函数
  2. 要设计在某种情况下发出警报的汽车系统。
  ①如果座位安全带没有系紧且发动机在运转，
  ②或当钥匙没有处于点火位置时车灯亮着，
  ③或当钥匙处于点火位置，但发动机没有运转且司机的车门又是打开时，
  则报警器发声。
  确定输入和输出的个数，为变量分配名字，并构造一个描述系统的真值表。
第四次作业
  c1为1时表示安全带系紧，
  c2为1时表示发动机在运转，
  c3为1时表示钥匙处于点火位置，
  c4为1表示车门打开，
  c5为1表示车灯亮着。A为1表示报警器发声。
A=c1’c2+c3’c5+c2’c3c4

## Slide 30
设
c1为1时表示安全带系紧，
c2为1时表示发动机在运转，
c3为1时表示钥匙处于点火位置，
c4为1表示车门打开，
c5为1表示车灯亮着。
A为1表示报警器发声。
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | A | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A=c1’c2+c3’c5+c2’c3c4

## Slide 31
第五次作业
use decoder to implement boolean functions
  1.X = f(a,b,c) = ∑(2,5) Y = f(a,b,c) = ∑(3,5,6)
  2.P = f(w,x,y,z) = ∑(0,5,11)
  3.D = f(a,b,c) = ∏(3,5,7)
  4.F = f(w,x,y,z) = ∏(1,7,13,15)

## Slide 32
第五次作业

## Slide 33
第五次作业

## Slide 34
  1.X = f(a,b,c) = ∑(2,5)=a’bc’+ab’c Y = f(a,b,c) = ∑(3,5,6)=a’bc+ab’c+abc’

## Slide 35
  2.P = f(w,x,y,z) = ∑(0,5,11)

## Slide 36
  3.D = f(a,b,c) = ∏(3,5,7)

## Slide 37
  4.F = f(w,x,y,z) = ∏(1,7,13,15)

## Slide 38
第六次作业
F(A,B,C,D)=∑m(0,3,4,5,7,9,13,15)
Derive a circuit for using 8-to-1 multiplexers.

## Slide 39
F(A,B,C,D)=∑m(0,3,4,5,7,9,13,15)
=A’B’C’D’+A’B’CD+A’BC’D’+A’BC’D+
A’BCD+AB’C’D+ABC’D+ABCD

## Slide 40
选择哪个多路器输出，左边是0-7（0000-0111），
右边多路器是8-15（1000-1111)，
a为0时就选择左边多路器，为1选择右边

## Slide 41
F(A,B,C,D)=∑m(0,3,4,5,7,9,13,15)
=A’B’C’D’+A’B’CD+A’BC’D’+A’BC’D+
A’BCD+AB’C’D+ABC’D+ABCD

## Slide 43
谢谢